Министерство образования и науки Красноярского края

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 21»

КГБОУ НПО «ПУ № 21»

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБОУ НПО «ПУ № 21»

____________ Л.В.Троян

«____»___________ 2014 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

по профессии 270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования

Красноярск, 2014

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии начального профессионального образования,  270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, положения об учебной практике и производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 674 от 26 ноября 2009 года.

Организация — разработчик: Краевое государственное бюбджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 21»

Разработчики:

Лаптенок Марина Владимировна, мастер производственного обучения

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании МК спец.дисциплин (Протокол № 1 от 30.08.2014 г.)

Председатель МК ___________ М.В.Лаптенок

СОДЕРЖАНИЕ:

- Паспорт рабочей программы учебной практики                                стр. 4

- Результаты освоения рабочей программы учебной практики           стр. 5

- Тематический план и содержание учебной практики                        стр. 6

- Условия реализации учебной практики                                              стр. 14

- Контроль и оценка результатов освоения учебной практики           стр. 17

1. Паспорт рабочей программы учебной практики ПМ 01

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной практики являются частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС НПО по профессии 270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования

в части освоения квалификации:

- монтажник санитарно-технических систем и оборудования,

и основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

- монтаж санитарно-технических систем и оборудования.

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ОПОП НПО по основному виду профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соотвествующей профессии и необходимых для  последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики ПМ 01

В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности обучающийся должен уметь:

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| Монтаж санитарно-технических систем и оборудования | подготавливать вспомогательные материалы; выполнять комплектование труб, фитингов, арматуры, средства крепления; выполнять слесарные работы по профессии; выполнять укрупнительную сборку; транспортировать детали трубопроводов, санитарно- технических приборов и других грузов; выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры; выполнять простые работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; устанавливать ручной пресс для опрессовки систем; производить работы с чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой; производить монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов, производить разметку мест установки приборов; предупреждать и устранять дефекты при монтаже внутренних санитарно-технических систем и оборудования; |

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы  учебной практики:

В рамках освоения ПМ 01. - 102 часа.

2. Результаты освоения рабочей программы учебной практики

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках ПМ 01 ОПОП НПО по основному виду профессиональной деятельности (ВПД),

- монтаж санитарно-технических систем и оборудования,

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

| КОД | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования. |
| ПК 1.2. | Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков. |
| ПК 1.3. | Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов. |
| ПК 1.4. | Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования. |
| ПК 1.5. | Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно- технических систем и оборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. Тематический план и содержание учебной практики

3.1. Тематический план учебной практики

| Код ПК | Код и наименование профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Наименование тем учебной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. | ПМ 01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования | 102 | Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования. | 12 |
|  |  |  | Выполнение слесарной обработки материалов: разметка, рубка, резка, правка, гибка, опиливание металла, сверление. | Тема 1. 1. Слесарная обработка материалов и заготовок. | 6 |
|  |  |  | Выполнение соединений трубопроводов из различных материалов. | Тема 1.2. Технология соединения трубопроводов. | 6 |
|  |  |  | Раздел 2. Выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков | 6 |
|  |  |  | Заготовка узлов при монтаже систем теплоснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Выполнение укрупнительной сборки узлов трубопроводов. | Тема 1.3. Централизованная заготовка монтажных узлов. Сборка и установка узлов трубопроводов. | 6 |
|  |  |  | Раздел 3. Выполнение монтажа систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов. | 48 |
|  |  |  | Соединение трубных заготовок систем отопления. Обвязка отопительных приборов. | Тема 1.4. Монтаж наружных систем теплоснабжения, центрального отопления и технологических трубопроводов. | 6 |
|  |  |  | Выполнение монтажа приборов отопления. | Тема1.4. Монтаж наружных систем теплоснабжения, центрального отопления и технологических трубопроводов. | 6 |
|  |  |  | Пробивка отверстий механизированным инструментом. Соединение трубных заготовок системы водоснабжения. | Тема 1.5. Монтаж систем и оборудования водоснабжения. | 6 |
|  |  |  | Выполнение монтажа санитарно-технических приборов (краны, ванна, душевая кабина, умывальник и т.д.) | Тема 1.5. Монтаж систем и оборудования водоснабжения. | 6 |
|  |  |  | Соединение трубных заготовок системы водоотведения (канализации). | Тема 1.6. Монтаж систем канализации и водостоков. | 6 |
|  |  |  | Выполнение монтажа санитарно-технических приборов (унитаз, ванна, питьевой фонтанчик и т.д.) | Тема 1.6. Монтаж систем канализации и водостоков. | 6 |
|  |  |  | Выполнение монтажа оборудования газоснабжения. Соединение трубных заготовок систем газоснабжения. | Тема 1.7. Монтаж систем газоснабжения. | 6 |
|  |  |  | Выполнение монтажа санитарно-технической арматуры. | Тема 1.8. Монтаж арматуры санитарно-технических систем | 6 |
|  |  |  | Раздел 4. Проведение испытаний смонтированного оборудования. | 6 |
|  |  |  | Подготовка систем к испытаниям. Проведение пневматических и гидравлических испытаний санитарно-технических систем. | Тема 1.9. Порядок проведения испытаний санитарно-технических систем. | 6 |
|  |  |  | Раздел 5. Выполнение ремонтных и эксплуатационных работ санитарно-технических систем и оборудования. | 24 |
|  |  |  | Ремонт стальных трубопроводов. Ремонт системы отопления. | Тема 1.10. Эксплуатация и ремонт тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 6 |
|  |  |  | Ремонт канализационных труб. Устранение засоров. Ремонт смывных бачков. | Тема 1.10. Эксплуатация и ремонт тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 6 |
|  |  |  | Ремонт водоразборных кранов и запорных вентилей. Ремонт смесителей. | Тема 1.10. Эксплуатация и ремонт тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 6 |
|  |  |  | Ремонт водоразборных кранов и запорных вентилей. Ремонт смесителей. | Тема 1.10. Эксплуатация и ремонт тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 6 |
| Проверочная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |

3.2. Содержание учебной практики

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ 01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования |  | 102 |  |
| Виды работ: - выполнение слесарной обработки материалов: разметка, рубка, резка, правка, гибка, опиливание металла, сверление; - выполнение соединений трубопроводов из различных материалов; - заготовка узлов при монтаже систем теплоснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения; - выполнение укрупнительной сборки узлов трубопроводов; - соединение трубных заготовок систем отопления; - обвязка отопительных приборов; - выполнение монтажа приборов отопления; - пробивка отверстий механизированным инструментом; - соединение трубных заготовок системы водоснабжения; - выполнение монтажа санитарно-технических приборов (краны, ванна, душевая кабина, умывальник и т.д.); - соединение трубных заготовок системы водоотведения (канализации); - выполнение монтажа санитарно-технических приборов (унитаз, ванна, питьевой фонтанчик и т.д.); - выполнение монтажа оборудования газоснабжения; - соединение трубных заготовок систем газоснабжения; - выполнение монтажа санитарно-технической арматуры; - подготовка систем к испытаниям; - проведение пневматических и гидравлических испытаний санитарно-технических систем; - исправление дефектов трубопроводов и оборудования при проведении испытаний; - ремонт канализационных труб; - устранение засоров; - ремонт смывных бачков; - ремонт водоразборных кранов и запорных вентилей; - ремонт смесителей. |
| Тема 1. 1. Слесарная обработка материалов и заготовок | Занятие № 1 |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при работе в учебных мастерских. Повторение теоретического материала. Ознакомление с видами работ, технологическими картами процесса слесарной обработки материалов и заготовок. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - разметка на металлических пластинах 300х300. Нанесение произвольнорасположенных взаимноперпендикулярных прямолинейных рисок. Разметка на металлических пластинах 300х300. Нанесение произвольнорасположенных взаимнопараллельных прямолинейных рисок. - рубка металла толщиной 2-5 мм зубилом. Рубка металлического прутка d = 5-10 мм зубилом. Гибка листового металла толщиной 0,8 — 2 мм, прутка d = 5-10 мм ручным способом. Правка листового металла толщиной 0,8 — 2 мм, прутка d = 5-10 мм молотком. - резка металла ножницами по металлу, ножовкой по металлу толщиной 0,8-1 мм. - опиливание параллельных поверхностей. Проверка линейкой. Опиливание деталей различных профилей. - установка и закрепление изделий под сверление. Подбор сверл по диаметру. - зенкование, зенкерование и развертывание отверстий деталей. | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества выполнения работ, устранение дефектов. | 1 | 3 |
| Тема 1.2. Технология соединения трубопроводов. | Занятие № 2 |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при выполнении работ по соединению трубопроводов. Повторение теоретического материала. Виды соединений трубопроводов. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - сборка резьбовых соединений с помощью сгонов; - сборка муфтовых и ниппельных соединений; - сборка фланцевых соединений. | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества соединений, устранение дефектов. | 1 | 3 |
| Тема 1.3. Централизованная заготовка монтажных узлов. Сборка и установка узлов трубопроводов. | Занятие № 3 |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при выполнении работ по централизованной заготовке монтажных узлов, сборке и установке узлов трубопроводов. Выдача заданий. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - заготовка узлов трубопроводов в системах водоотведения, тепло-, водо- и газоснабжения. | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества сборки узлов. | 1 | 3 |
| Тема 1.4. Монтаж наружных систем теплоснабжения, центрального отопления и технологических трубопроводов. | Занятие № 4 |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при монтаже наружных систем теплоснабжения, центрального отопления и технологических трубопроводов. Повторение теоретического материала. Правила и порядок монтажа. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - соединение трубных заготовок систем отопления; - обвязка отопительных приборов; - установка компенсаторов на трубопроводы. | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества соединений, устранение дефектов. | 1 | 3 |
|  | Занятие № 5 |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при монтаже приборов отопления. Повторение теоретического материала. Правила и порядок монтажа. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - разметка и установка кронштейнов; - установка отопительных приборов; - крепление отопительных стояков; - монтаж труб стояка. | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества монтажа, устранение дефектов. | 1 | 3 |
| Тема 1.5. Монтаж систем и оборудования водоснабжения. | Занятие № 6 |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при выполнении работ по соединению трубных заготовок системы водоснабжения. Повторение теоретического материала. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - пробивка отверстий под кронштейны механизированным инструментом; - соединение труб систем водоснабжения на резьбе с помощью фитингов; - монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения; - крепление к стенам монтажных узлов (гребенок). | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества монтажа, устранение дефектов. | 1 | 3 |
|  | Занятие № 7 |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при монтаже санитарно-технического оборудования. Повторение теоретического материала. Правила и порядок монтажа. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - разметка мест установки санитарно-технических приборов; - прокладывание подводок; - соединение подводки со смесителем к водоразборному крану; - соединение подводки с центральным смесителем к умывальнику и мойке; - установка и подключение смесителя для ванны и умывальника; - соединение подводки с поплавковым клапаном бачка унитаза. | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества монтажа, устранение дефектов. | 1 | 3 |
| Тема 1.6. Монтаж систем канализации и водостоков. | Занятие № 8 |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при выполнении работ по соединению трубных заготовок системы водоотведения (канализации) и монтажу санитарно-технических систем. Повторение теоретического материала. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - разметка трассы канализационного стояка; - крепление канализационного стояка вдоль стены крючками и хомутами; - установка ревизий и смотровых лючков; - монтаж подводок к санитарно-техническим приборам; - разметка мест установки санитарных приборов; - крепление санитарных приборов к стенам или полу; - присоединение санитарных приборов к трубопроводам. | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества монтажа, устранение дефектов. | 1 | 3 |
|  | Занятие № 9 |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при выполнении работ по соединению трубных заготовок системы водоотведения (канализации) и монтажу санитарно-технических систем. Повторение теоретического материала. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - разметка трассы канализационного стояка; - крепление канализационного стояка вдоль стены крючками и хомутами; - установка ревизий и смотровых лючков; - монтаж подводок к санитарно-техническим приборам; - разметка мест установки санитарных приборов; - крепление санитарных приборов к стенам или полу; - присоединение санитарных приборов к трубопроводам. | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества монтажа, устранение дефектов. | 1 | 3 |
| Тема 1.7. Монтаж системы газоснабжения. | Занятие № 10 |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при монтаже оборудования газоснабжения. Повторение теоретического материала. Правила и порядок монтажа. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - сверление отверстий для крепления газопроводов к строительным конструкциям; - крепление газовых стояков с помощью крючков и хомутиков; - проверка комплектности газовых приборов; - установка и подсоединение газовых приборов к газопроводу согласно проекту; - разметка мест установки колонки газового водонагревателя, сверление отверстий, установка креплений; - подвешивание колонки и соединение ее с газопроводом и водопроводом. | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества монтажа, устранение дефектов. | 1 | 3 |
| Тема 1.8. Монтаж арматуры санитарно-технических систем. | Занятие № 11 |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при монтаже санитарно-технической арматуры. Повторение теоретического материала. Правила и порядок монтажа. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - проверка комплектности и осмотр рабочих органов арматуры; - установка настенных и настольных смесителей; - установка регуляторов давления; - установка предохранительных и обратных клапанов; - соединение арматуры с трубопроводами. | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества монтажа, устранение дефектов. | 1 | 3 |
| Тема 1.9. Порядок проведения испытаний санитарно-технических систем. | Занятие № 12 |  |  |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при проведении пневматических и гидравлических испытаний санитарно-технических систем. Повторение теоретического материала. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - системы отопления: внешний осмотр, наполнение системы водой и ее спуск в верхних точках, промывка системы в режиме барботажа, проверка равномерности прогрева; - системы водоснабжения: промывка системы, гидравлическое испытание системы с удалением воздуха, тепловое испытание горячего водоснабжения; - система канализации и водостоков: проверка на герметичность путем наполнения водой трубопроводов, проверка на отсутствие засоров. | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества монтажа. | 1 | 3 |
| Тема 1.10. Эксплуатация и ремонт тепловых энергоустановок и тепловых сетей. | Занятие № 13 |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при эксплуатации и ремонте энергоустановок и тепловых сетей. Повторение теоретического материала. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - устранение неисправностей в работе системы отопления: нарушение циркуляции теплоносителя (засор стояка, подводок, отопительных приборов; попадание воздуха в систему; замораживание труб и отопительных приборов; ошибки при монтаже трубопроводов; разрегулирование системы; понижение давления в системе), неисправности элеваторного узла управления (неисправность элеватора; засор грязевика; неисправности арматуры; отказ регулятора расхода; утечки в элеваторном узле; нарушение настройки регуляторов); - проведение текущего ремонта системы отопления: устранение утечек в трубопроводах, приборах, арматуре; замена отдельных секций отопительных приборов; утепление труб и приборов; промывка системы и ее регулировка; - проведение капитального ремонта: перекладывание трубопроводов, замена или ремонт отопительных приборов, водонагревателей, насосов, узлов управления, котлов. | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества выполненных работ, устранение дефектов. | 1 | 3 |
|  | Занятие № 14 |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при проведении ремонта системы канализации. Повторение теоретического материала. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - ремонт канализационных труб; - ремонт или замена поврежденных санитарных приборов; - устранение утечек через смывные бачки; - промывка канализационных трубопроводов; - устранение течей из труб и шума, возникающего при работе системы; - устранение засоров в системе; - утепление труб в местах возможного их замерзания. | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества выполненных работ, устранение дефектов. | 1 | 3 |
|  | Занятие № 15 |  |  |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при ремонте системы водоснабжения. Повторение теоретического материала. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - ремонт смывного бачка (регулирование спускной арматуры и поплавкового клапана, смена прокладки поплавкового клапана); - ремонт смесителей (подтягивание и набивка сальника, подтягивание накидной гайки излива, смена прокладки); - ремонт водоразборного крана (подтягивание и набивка сальников). | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества выполненных работ, устранение дефектов. | 1 | 3 |
|  | Занятие № 16 |
|  | Вводный инструктаж. Техника безопасности и пожарная безопасность при ремонте системы водоснабжения. Повторение теоретического материала. | 1 | 2 |
|  | Текущий инструктаж: - ремонт задвижки и вентиля из чугуна (смена прокладки, набивка сальников); - ремонт вентилей и пробковых кранов из латуни (набивка сальников); - замена труб, смесителей, арматуры смывных бачков, вентилей, задвижек, насосов. | 4 | 3 |
|  | Заключительный инструктаж. Контроль качества выполненных работ, устранение дефектов. | 1 | 3 |
| Проверочная работа | 4 |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |  |
| Итого: | 102 |  |

- Условия реализации учебной практики

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики ПМ 01предполагает наличие санитарно-технической мастерской.

Оснащение санитарно-технической мастерской:

      - Оборудование:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- вытяжная и приточная вентиляция;

- тиски слесарные для труб;

- тиски поворотные;

- абразивно-отрезной станок;

- механизм резьбонарезной;

- станок для нарезания резьбы, отрезки и гибки труб;

- станок точильно-шлифовальный;

- станок трубоотрезной;

- универсальный гибочный станок;

- ленточно-пильный станок;

- тробогиб профильной трубы;

- угловая шлифмашина;

- станок вертикальный сверлильный;

- трубогиб;

- станок отрезной дисковый по металлу;

- приспособление для резки канализационных и асбестоцементных труб;

- сварочный аппарат для пайки полипропиленовых труб;

- промывочный насос для удаления накипи;

- газовая горелка;

- наковальня;

- санитарно-техническое оборудование и приборы: раковина, мойка, ванна, унитазы,    душевой поддон, питьевой фонтанчик, писуары, бидэ, радиаторы, конвектор,  обвязочные трубопроводы;

- раковина с питьевой водой.

2. Инструменты и приспособления:

- набор инструментов для слесарных работ: линейки измерительные металлические, транспортиры, угольники, кернеры, циркули, рейсмусы, штангенциркули, молотки, зубила, ножовки по металлу, ножницы по металлу, напильники № 0-4, плашки, клуппы-воротки, заклепки, шаберы, абразивные пасты, припои;

- набор инструментов для монтажа санитарно-технических систем: отвертки, ключи трубные, чеканки, конопатки;

- набор инструментов и материалов для монтажа полипропиленовых труб;

- набор инструментов и материалов для монтажа медных труб.

- материалы: сухой песок, заглушки для труб, трубы разного диаметра из   различных материалов, фасонные части к трубам;

- вспомогательные материалы: пакля, сурик, просмоленная пакля, паронит, картон, лента ФУМ;

- средства индивидуальной защиты: перчатки, халаты, фартуки, очки защитные,  аптечка.

3. Средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- доска.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Учебники:

1. 1.	В.Р. Карпицкий. «Общий курс слесарного дела»: учебное пособие/ - Минск: Новое знание, 2006.

2.	С.А.Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении»: Учебник для нач. проф. образования/ – 2 изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с.

3.	Б.С. Покровский. «Слесарное дело» Академия. 2008г.

4.	К.С.Орлов. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для НПО.- М.: Издательский центр «Академия», 2006г.

5.	Ю.Д. Сибикин. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».: М., ИЦ «Академия», 2009 г.

Дополнительные источники:

Видеотека:

1.	Расчет вентиляции.

2.	Анимационное учебное пособие «Технология конструкционных материалов»

3.	Информационные материалы «Вентиляция, кондиционирование, микроклимат»

4.	Учебное электронное издание по материаловедению.

Отечественные журналы:

С.О.К. (сантехника, отопление, кондиционирование) № 3, 4, 5 2006 год – ООО «Издательский дом «Медиа Технолоджи»;

АВОК (вентиляция, отопление, кондиционирование) № 4, 6 2006 год, № 1, 2, 3 2009 год – ООО ИИП «Авок-пресс».

Интернет-ресурсы:

www.mosgid.ru

www.catalog.infostr.ru

www.panecothermo.ru

www.rusklimat.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла. Учебная практика проводится рассредоточено.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

- Контроль и оценка результатов освоения учебной практики

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Подготавливать вспомогательные материалы | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной практики Оценка результатов выполнения практической работы |
| Выполнять комплектование труб, фитингов, арматуры, средства крепления | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| Выполнять слесарные работы по профессии | Экспертная оценка на практическом занятии Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной практики |
| Выполнять укрупнительную сборку | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной практики |
| Транспортировать детали трубопроводов, санитарно- технических приборов и других грузов | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной практики Оценка результатов выполнения практической работы |
| Выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной практики |
| Выполнять простые работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной практики Оценка результатов выполнения практической работы |
| Устанавливать ручной пресс для опрессовки систем | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной практики Оценка результатов выполнения практической работы |
| Производить работы с чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной практики Оценка результатов выполнения практической работы |
| Производить монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов, производить разметку мест установки приборов | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной практики Оценка результатов выполнения практической работы |
| Предупреждать и устранять дефекты при монтаже внутренних санитарно-технических систем и оборудования | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной практики |