МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«КРАСНОЯРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

профессионального модуля  ПМ.01  «Монтаж промышленного

оборудования и пусконаладочные работы»

для специальности  15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

г. Красноярск

202

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| 2 | РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3 | СТРУКТУРА и содержание ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3.1. Тематический план профессионального модуля | 7 |
|  | 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю | 8 |
| 4 | условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5 | Контроль и оценка результатов Освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 «Организация и проведение

монтажа и ремонта промышленного оборудования»

1.1. Область применения примерной программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1580, входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение.

Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает в себя вариативную часть, количество часов которой и вновь введенные профессиональные компетенции согласованы с работодателем.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт в:

монтаже и пусконаладке промышленного оборудования на основе разработанной технической документации; проведении работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования; контроле работ по монтажу промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных инструментов; сборке узлов и систем, монтаже и наладке промышленного оборудования; программировании автоматизированных систем промышленного оборудования с учетом специфики технологических процессов; выполнении пусконаладочных работ и проведении испытаний систем промышленного оборудования

уметь:

анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ; читать принципиальные структурные схемы; подбирать оборудование, средства измерения в соответствии с условиями технического задания; выполнять монтажные работы; пользоваться грузоподъемными механизмами; рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; производить наладку и ввод в эксплуатацию промышленное оборудование,

знать:

основные правила построения чертежей и схем, требования к разработке и оформлению конструкторской и технологической документации; основные законы электротехники; физические, технические и промышленные основы электроники; типовые узлы и устройства электронной техники; виды, свойства, область применения конструкционных и вспомогательных материалов; методы измерения параметров и свойств материалов; виды движений и преобразующие движения механизмы; виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; кинематику механизмов, соединения деталей машин; виды износа и деформаций деталей и узлов; методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; методику расчета на сжатие, срез и смятие; трение, его виды, роль трения в технике; назначение и классификацию подшипников; характер соединения основных сборочных единиц и деталей; основные типы смазочных устройств; типы, назначение, устройство редукторов; устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования; основные понятия метрологии, сертификации и стандартизации; систему допусков и посадок; основы организации производственного и технологического процессов отрасли; виды, устройство и назначение технологического оборудования отрасли; устройство и конструктивные особенности элементов промышленного оборудования, особенности монтажа

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 717 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 693 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 419 часов

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа;

учебной практики – 144 часов.

# производственной практики – 108 часов

# промежуточной аттестации: консультаций – 4часа

# экзаменов – 8 часов.

экзаменов квалификационных – 12 часов

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом  профессиональной деятельности: (ВПД) «Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пуско-наладочные работы», в том числе профессиональными (ПК), дополнительными профессиональными (ДПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу |
| ПК 1.2. | Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией |
| ПК 1.3. | Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией |
| ДПК 1.1 | Выполнять подбор грузоподъемных машин и такелажных средств для проведения монтажа промышленного оборудования, исходя из нагрузок |
| ДПК 1.2 | Выполнять монтаж технологических металлических конструкций |
| ДПК 1.3 | Выполнять монтаж технологических трубопроводов |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руково-дством, клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля «ПМ.01  Организация и проведение

монтажа и ремонта промышленного оборудования»

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Промежуточная аттестация | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| ОК 1-10 ПК 1.1-1.5 | Раздел 1. (МДК 01.01) Осуществление монтажных работ промышленного оборудования | 378 | 350 | 74 | 40 | 16 |  | 12 |  |  |
| ОК 1-10 ПК 1.1-1.5 | Раздел 2. (МДК 01.02) Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования | 75 | 69 | 6 |  | 6 |  |  | - |  |
|  | Всего: | 441 | 419 | 80 | 40 | 22 |  |  |  |  |
|  | Экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Учебная | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Итого: | 717 | 419 | 80 | 40 | 22 |  | 24 | 144 | 108 |

3.2. Содержание обучения профессионального модуля «ПМ.01  Организация и проведение

монтажа и ремонта промышленного оборудования»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. (МДК 01.01) Осуществление монтажных работ промышленного оборудования | 366 |  |
| Тема 1.1 Основы технологии монтажных работ | Содержание | 4 |  |
|  | 1. | Маршрут технологического процесса монтажа |  | 1 |
|  | 2. | Техническая документация Карта технологического процесса монтажа |  | 2 |
| Тема 1.2. Фундаменты под оборудование | Содержание | 6 |  |
|  |  | Требования к строительной готовности промышленных зданий для монтажа оборудования в соответствии со СНиП. Геодезическое обоснование монтажа |  | 1 |
|  |  | Назначение фундаментов под оборудование и общие требования к ним. Устройства и материалы для фундаментов, виды фундаментов. Проектирование и изготовление фундамента, допускаемые отклонения оси, знаки их размещения, разметка под фундамент, провешивание осей монтируемого оборудования. Заливка и выдержка фундаментов, приемка фундаментов |  | 2 |
|  |  | Способы разметки котлована, сечение и глубина фундаментных колодцев под болты, пробки для колодцев. Типовые конструкции монтажных полов. Фундаментные болты и гайки, преимущества анкерных болтов |  | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  |  | Расчет высоты бетонного фундамента |  |  |
| Тема 1.3. Транспортировка и распаковка оборудования | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Методы транспортирования оборудования. Требования к карте для перевозки оборудования. Порядок доставки оборудования в зону монтажа и передача в монтаж. Проверка оборудования при приемке в соответствии со справочной документацией завода-изготовителя; оформление акта приемки. Предмонтажная ревизия оборудования: внешний осмотр со вскрытием отдельных узлов и расконсервация. Виды упаковки оборудования |  | 2 |
| Тема 1.4 Сборка типовых узлов оборудования | Содержание | 22 |  |
|  | 1. | Сборка разъемных и неразъемных соединений Виды сварных соединений и требования, предъявляемые к сварочному шву. Приемы и методы выполнения сварочных работ при различных видах сварки (РДС, в защитном газе, под флюсом, газовая сварка и резка) | 10 |  |
|  |  | Сборка резьбовых соединений, деталей, установка шпилек, требования к сборке, сборка по различным схемам. Способы контроля затяжки гаек и болтов. | 2 |  |
|  |  | Заклепочные соединения. Виды заклепок и способы клепки. Инструмент, применяемый при заклепочных соединениях. | 2 |  |
|  |  | Сборка шпоночных соединений. Подготовка к сборке. Виды и область применения шпонок. Допуски. Проверка качества сборки шпоночных соединений. Требования к сборке. Применяемая оснастка и инструмент. | 2 |  |
|  |  | Сборка шлицевых соединений. Форма зубьев шлицевых соединений. Подготовка к сборке. Центрирование шлицевых соединений. Оснастка и инструмент. | 2 |  |
|  | 2. | Сборка передач и тормозных устройств Зубчатые передачи, основные требования к их сборке. Проверка радиального и торцевого биения зубчатых колес, межцентрового расстояния, величины бокового зазора и степени прилегания рабочих поверхностей зубьев; допустимые отклонения. Проверка зацепления зубчатых передач. Сборка конических зубчатых передач, основные требования и погрешности зацепления. Сборка червячных передач. Проверка правильности установки червяка по отношению к червячному колесу. Проверка червячной передачи. Проверка бокового зазора в зацеплении червячной передачи. Испытание зубчатых и червячных передач вхолостую и под нагрузкой. | 2 |  |
|  |  | Сборка ременных передач, основные требования. Сборка цепных передач. Сборка тормозных устройств. Способы проверки качества сборочных операций, применение оборудования и инструмента. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1. | Проверка параметров зубчатого зацепления цилиндрической или конической зубчатой передачи. | 2 |  |
| Тема 1.5 Установка оборудование в проектное положение. | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Способы установки оборудования. Основные способы установки оборудования на опоры, на фундамент, чистый пол на нулевой отметке, на антресолях и междуэтажных перекрытиях. Бесподкладочный монтаж – сущность и преимущества. Установка оборудования на пакетах металлических подкладок, принципы их подбора. Безвыверочный монтаж на жестких бетонных опорах с предварительно выверенными металлическими пластинами. |  | 1 |
|  | 2. | Выверка оборудования. Основные понятия и определения: базирование, установочная база, установка, погрешность установки, отклонения расположения, допуск расположения. Выверка оборудования по монтажным осям в плоскости и по высоте. Выверка оборудования по горизонтали (по уровню) и вертикали (по отвесу). Выверка взаимного расположения поверхностей и осей сопряженных деталей и сборочных единиц машин и аппаратов, плоскости шкивов, зубчатых колес и звездочек, параллельность и соосность осей валов, плоскость прилегания и зазоров. Монтажные допуски при выверке. Выбор установочной базы оборудования; выверка с помощью струн подвесов, теодолита и лазерных устройств, уровней. |  | 1 |
|  | 3. | Способы закрепления оборудования на фундаментах. Способы болтового крепления в колодцах; глухозамоналиченными фундаментными болтами, самоанкерующимися болтами. Разметка и сверление в фундаменте отверстий под болты. Заделка болтов эпоксидным клеем. Окончательная выверка оборудования и подливка бетонной смесью, окончательное закрепление. Технические требования при затягивании гаек фундаментных и анкерных болтов. |  | 1 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 4 | Определение количества металлических подкладок при установке |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 6 |  |
|  | 1 | Выполнить схемы болтов для крепления оборудования |  |  |
|  | 2 | Выполнить схему последовательности затяжки гаек резьбовых соединений |  |  |
| Тема 1.6 Испытание и наладка смонтированного оборудования. | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Общие понятия об испытании оборудования. Наладка оборудования. Пуск, наладка, испытание и сдача смонтированного оборудования правила техники безопасности при выполнении монтажных работ, ремонт и усиление фундаментов |  | 2 |
| Тема 1.7 Монтажные грузоподъемные и транспортные машины. | Содержание | 71 |  |
|  | 1. | Такелажные средства. Канаты: виды, конструкция; расчет. Грузовые и тяговые стальные цепи: конструкция, назначение, расчет. Определение места строповки; Порядок расчета штуцеров, проущин, пальцев. Грузозахватные устройства; Порядок расчета траверс. Монтажные полиспасты и блоки. Лебёдки: виды, конструкция, расчет. Тали. Домкраты (винтовые, реечные, клиновые, гидравлические). Якорные устройства. Монтажное оборудование. Шарниры и опорные устройства. Средства для горизонтального перемещения оборудования. |  | 2 |
|  | 2. | Грузоподъемные машины. Классификация и назначение грузоподъемных машин. Приводы грузоподъемных машин и их механизмы. Самоходные стреловые краны. Башенные краны. Мостовые краны. Козловые краны. Устройства, увеличивающие грузоподъемные характеристики кранов. Требования Ростехнадзора к грузоподъемным машинам. Условная сигнализация при выполнении грузоподъемных работ. Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин. |  | 2 |
|  | 3. | Транспортные машины Автомобили, тракторы, тягачи. Транспортные средства. Требования техники безопасности при эксплуатации транспортных машин. Специальные транспортные средства и их безопасная эксплуатация |  | 2 |
|  | Практические занятия | 32 |  |
|  | 1. | Расчет предельной нагрузки и выбор стальных канатов с использованием нормативной и справочной литературы |  |  |
|  | 2. | Расчет предельной нагрузки и выбор канатных стропов с использованием нормативной и справочной литературы |  |  |
|  | 3 | Расчет предельной нагрузки и выбор отводных блоков с использованием нормативной и справочной литературы |  |  |
|  | 4 | Расчет предельной нагрузки и выбор полиспастов с использованием нормативной и справочной литературы |  |  |
|  | 5 | Определение допустимых диаметров роликов и барабанов с использованием нормативной и справочной литературы |  |  |
|  | 6 | Определение канатоемкости и расчет закрепления лебедок с использованием нормативной и справочной литературы |  |  |
|  | 7 | Расчет предельной нагрузки и выбор якорей с использованием нормативной и справочной литературы |  |  |
|  | 8 | Расчет монтажных мачт и порталов |  |  |
|  | 9 | Расчет монтажных шевров |  |  |
|  | 10 | Расчет предельной нагрузки и выбор монтажного крана с использованием нормативной и справочной литературы |  |  |
|  | 11 | Изучение и использование условной сигнализации при выполнении грузоподъемных работ |  |  |
| Тема 1.8 Особенности монтажа оборудования на фундамент | Содержание | 41 |  |
|  | 1. | Монтаж общезаводского оборудования. Монтаж насосов и вентиляторов. Монтаж компрессоров. Монтаж дробильно-размольного оборудования. Монтаж вращающихся печей и сушилок. Монтаж аппаратов для очистки газов. Монтаж аппаратов для разделения суспензий. Монтаж аппаратов с мешалкой. Монтаж централизованных систем смазки. |  | 2 |
|  | 2 | Монтаж подъемно-транспортного оборудования. Монтаж конвейеров и элеваторов. Монтаж мостовых кранов. Монтаж козловых кранов и кранов-перегружателей. Монтаж башенных кранов. Монтаж портальных кранов. |  | 2 |
|  | 3 | Совершенствование методов монтажа. Комплектно-блочный и модульный методы монтажа. Механизация монтажных работ. Графики монтажных работ. Методы контроля, приемка и сдача монтажных работ. |  | 2 |
|  | 4 | Монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих предприятий. Монтаж аппаратов колонного типа. Монтаж горизонтальных аппаратов. Монтаж теплообменников, холодильников, выпарных аппаратов, кристаллизаторов, трубчатых печей. Монтаж реакторов и регенераторов каталитических процессов. Монтаж аппаратов высокого давления. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 32 |  |
|  | 1 | Составление схемы монтажных работ горизонтального оппозитного компрессора |  |  |
|  | 2 | Изучение приемов установки моста крана |  |  |
|  | 3 | Выбор технологического оборудования и технологической оснастки при различных методах подъема оборудования стреловыми кранами (методы скольжения, метод поворота вокруг шарнира, способ выжимания). |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 10 |  |
|  |  | Выполнение презентации «Конструкция аппаратов для очистки газов» | 4 |  |
|  |  | Выполнение презентации «Конструкция аппаратов для разделения суспензий» | 4 |  |
|  |  | Подготовка доклада «Правила техники безопасности при монтаже колонных аппаратов» | 2 |  |
| Тема 1.9 Монтаж технологических металлических конструкций | Содержание | 40 |  |
|  | 1 | Организация и технология изготовления металлоконструкций. Организация изготовления металлоконструкций. Технология изготовления металлоконструкций. |  | 2 |
|  | 2 | Организация и технология монтажа металлоконструкций. Организационно-технологические принципы производства монтажных работ. Технология монтажа металлоконструкций (монтаж колонн, монтаж балок и ферм, монтаж площадок, рам, лестниц, этажерок, эстакад, галерей, цилиндрических резервуаров, монтаж шаровых резервуаров, монтаж бункеров и силосов) |  | 2 |
| Тема 1.10 Монтаж технологических трубопроводов | Содержание | 40 |  |
|  | 1 | Индустриальное изготовление трубопроводов. Проектная документация. Технология индустриального изготовления трубопроводов. Обработка труб и их деталей из стали. Сборка стальных трубопроводов. Сварка стальных трубопроводов. Термическая обработка сварных соединений, приемка узлов и секций трубопроводов. Изготовление трубопроводов из пластмасс. |  | 2 |
|  | 2 | Монтаж технологических трубопроводов. Подготовка производства монтажных работ. Монтаж стальных трубопроводов внутрицеховых общего назначения. Укрупнительная сборка трубопроводов. Установка узлов трубопроводов в проектное положение. Монтаж арматуры и приборов контроля. Монтаж стальных межцеховых трубопроводов общего назначения. Монтаж подземных трубопроводов. Прокладка трубопроводов в каналах. Монтаж компенсаторов. Испытания и сдача в эксплуатацию стальных трубопроводов. пневматические испытания трубопроводов. Монтаж и испытания трубопроводов и их неметаллических материалов. Монтаж трубопроводов общего назначения. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Изучение монтажно-сборочных чертежей линий трубопровода. |  |  |
|  | 2 | Изучение проектной документации технологических трубопроводов |  |  |
|  | 3 | Изучение монтажных схем |  |  |
| Промежуточная аттестация | 12 |  |
| Учебная практика Виды работ Подготовка метала к сварке. Обслуживание электросварочного оборудования и аппаратуры. Освоение технологии ручной дуговой сварки. Выполнение работ связанных с применением грузоподъёмных механизмов при монтаже промышленного оборудования. Выполнение сборки зубчатых передач Монтаж подшипниковых узлов. Установка и выверка ременных, цепных передач. Выполнение измерений размеров диаметров валов и отверстий деталей перед выполнением сборочных работ. | 144 |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) | 40 |  |
| Рабочая тематика курсовых работ (проектов) Проект монтажа типового промышленного оборудования. Проект монтажа специального промышленного оборудования. Проект монтажа крупных узлов типового промышленного оборудования |  |  |
| Раздел 2 Пусконаладочные работы (МДК.01.02) | 75 |  |
| Тема 1.1. Испытания узлов и механизмов оборудования после монтажа | Содержание | 61 |  |
|  |  | Последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов оборудования после монтажа | 55 | 1 |
|  |  | Технологический процесс испытаний промышленного оборудования после монтажа. |  | 1 |
|  |  | Приборы и приспособления для проверки технической характеристики узлов, агрегатов и машин промышленного оборудования. |  | 2 |
|  |  | Проверка давления в цилиндрах, давления масла и топлива, воды, пара, подачи насоса, развиваемой мощности, грузоподъемности промышленного оборудования. |  | 2 |
|  |  | Методы и виды испытаний промышленного оборудования. |  | 2 |
|  |  | Принцип работы оборудования для проведения испытаний |  | 1 |
|  |  | Способы технического контроля при испытании промышленного оборудования: визуальный, проверка на ощупь, простукивание, прослушивание, измерение. |  | 2 |
|  |  | Испытания и обкатка промышленного оборудования после монтажа |  | 2 |
|  |  | Виды испытаний (статические и динамические) промышленного оборудования |  | 1 |
|  |  | Виды обкатки машин. Эксплуатационная обкатка: обкатка двигателя на холостом ходу, обкатка машины на холостом ходу и обкатка машины под нагрузкой |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выполнение презентации на тему «Геометрическая и кинематическая точности оборудования» | 6 |  |
| Тема 1.2. Пусконаладочные работы узлов и механизмов оборудования после монтажа | Содержание | 14 |  |
|  |  | Выполнение пусконаладочных работ | 10 | 1 |
|  |  | Последовательность выполнения и средства контроля при пусконаладочных работах. |  | 2 |
|  |  | Технологический процесс пусконаладочных работ. |  | 2 |
|  |  | Инструкции и правила проведения пусконаладочных работ. |  | 2 |
|  |  | Способы и средства контроля пусконаладочных работ. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Организация пусконаладочных работ промышленного оборудования после монтажа. Составление пакета документации на пуско-наладку оборудования |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе |  |  |
| Производственная практика Виды работ Изучение технической документации. Приемка и подготовка оборудования к монтажу. Монтаж оборудования. Регулировка основных узлов и механизмов. Контроль монтажных работ. Пусконаладочные работы. | 108 |  |
| Экзамен по модулю | 12 |  |
| Всего | 717 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

# МОДУЛЯ

«ПМ.01  Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного

оборудования»

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  кабинета «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт оборудования», слесарно-механической мастерской,  лаборатории Техническая механика, грузоподъемные и транспортные машины.

Оборудование учебного кабинета «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт оборудования»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- действующие модели отраслевого оборудования;

- учебные фильмы.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- проектор;

- экран.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- посадочные места по количеству обучающихся,

- рабочее место преподавателя,

- оборудование отрасли;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- модели механических передач;

- комплект деталей, узлов;

- измерительный и вспомогательный инструмент;

- плакаты;

- макеты.

Реализация программы модуля предполагает учебную и  производственную практику, которая проводится концентрированно.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

# Схиртладзе А.Г. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования:   учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / А.Г. Схиртладзе и др. - В 2-х частях. - М.: Академия, 2016. - 256 с. - Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/2240921/grant/

- Ладенко, А.А. Технологии ремонта и эксплуатации нефтепромыслового оборудования :[16+] / А.А. Ладенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет». – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 181 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=564383  – Библиогр.: с. 177 - 178. – ISBN 978-5-9729-0282-8.

- Феофанов А.Н.  Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования: учебник / А.Н. Феофанов, А. Г.  Схиртладзе . – Москва: Академия, 2017. – 448с.

Дополнительные источники:

- Анохин В.А. Слесарь-монтажник технологического оборудования нефтехимических и химических производств. – Москва: Стройиздат, 2013.

- Батищев А.Н., Чижикова Т.В. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования . – Москва:  Колос, 2011.

- Богорад А.А. Грузоподъемные и транспортные машины. – Москва:  Металлургия, 2011.

- Боровков В.М.  Изготовление и монтаж технологических трубопроводов. – Москва:  Академия, 2013.

- Воронкин Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования. – Москва: Академия, 2012.

- Гайдамак К.М  Монтаж оборудования предприятий химической и нефтехимической промышленности . – Москва: Высшая школа, 2012.

- Гайдамак К.М. Монтаж оборудования общего назначения и технологических трубопроводов . – Москва: Высшая школа, 2011.

- Галай Э.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных  машин.– Москва: Машиностроение, 2011.

- Гальперин М.И. Монтаж технологического оборудования нефтеперерабатывающих заводов. – Москва: Стройиздат, 2012.

- Гринберг Я.И. Слесарные работы при ремонте и наладке химического оборудования. – Москва: Высшая школа, 2011.

- Ивашков И.И.  Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин. – Москва: Машиностроение, 2012.

- Иосилевич Г.Б.  Детали машин. – Москва: Машиностроение, 2012.

- Калинин В.П. Монтаж строительных конструкций. – Москва: Стройиздат. 2011.

- Киянов И.Д. Монтаж технологического оборудования.. - Киев : Будивельньк, 2012.

- Маршев В.З. Монтаж оборудования предприятий химической и нефтехимической промышленности. – Москва:  Высшая школа, 2012.

- Матвеев В.В. Примеры расчета такелажной оснастки. – Москва:  Книга по требованию, 2012.

- Правила технического обслуживания промышленного оборудования . – Москва:  Академия, 2011.

- РД 11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ.

- Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Ростехнадзор, 2012 г.

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда с строительстве. Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

- СНиП 3-05005-84 Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов.

- Соколова А.Д. Подъемно-транспортное и такелажное оборудование для монтажа строительных конструкций . – Москва:  Стройиздат, 2013.

- Тавастшерна Р.И. Изготовление и монтаж технологических трубопроводов. – Москва: Высшая школа, 2012.

- Фарамазов С.А. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих заводов. – Москва:  Химия, 2012.

- Фельдман А.К. Монтаж технологического оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. - Санкт-Петербург: Лань, 2012.

- Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов. - Академия, 2012.

- Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного оборудования. – Москва:  НЦ Энас, 2006.

Интернет-ресурсы:

- http//www.tehlit.ru Техническая литература – Режим доступа: свободный – Загл. с экрана.

- http//www.pntdoc.ru – Портал нормативно-технический – Режим доступа:  свободный – Загл. с экрана.

- www.fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия проводятся в кабинете монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования;

. Производственная практика обучающихся, осваивающих  образовательные программы ФГОС СПО осуществляется на предприятиях, в учреждениях и организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, организацией и образовательным учреждением

Дисциплины и модули, изучение которых предшествовало освоению данного модуля:

- инженерная графика;

- материаловедение,

- техническая механика,

- метрология, стандартизация и подтверждение соответствия;

- технологическое оборудование,

- геодезия;

- технология отрасли;

- компьютерная графика

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, в общем числе

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин.

# Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

«ПМ.01  Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного

оборудования»

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, прохождения учебной и производственной практики.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Промежуточная аттестация  проводится после обучения  по междисциплинарному курсу и прохождения учебной  и производственной практики.

Для текущего контроля и промежуточной аттестации  создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя контрольно-оценочные средства и  контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений требованиям ФГОС СПО.

Основными показателям результатов подготовки является освоение профессиональных  (ПК) и дополнительных профессиональных (ДПК) компетенций:

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу | Демонстрировать умение применять освоенные знания в организации рабочего места, устройстве оборудования, назначении узлов и деталей, назначении измерительных инструментов и умения для проведения монтажных работ в соответствии с техническими регламентами и правилами техники безопасности. | Для всех профессиональных и дополнительных профессиональный компетенций: Текущий контроль в форме: -защиты практических занятий; - наблюдение и оценка деятельности обучающихся в ходе учебной и производственной практики. Зачеты по учебной и производственной практике. Зачеты по МДК. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. |
| ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией |  |  |
| ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией | Демонстрировать умение применять освоенные знания о порядке организации и проведения работ по наладке, испытаниям и вводе в эксплуатацию промышленного оборудования а так же выполнять основные работы по выполнению этих задач в соответствии с техническими регламентами и правилами техники безопасности. |  |
| ДПК 1.1 Выполнять подбор грузоподъемных машин и такелажных средств для проведения монтажа промышленного оборудования, исходя из нагрузок | Демонстрировать умение по выбору грузоподъемных машин и такелажных средств для проведения монтажа промышленного оборудования, исходя из нагрузок |  |
| ДПК 1.2 Выполнять монтаж технологических металлических конструкций | Демонстрировать умения применять освоенные знания по монтажу технологических металлических конструкций |  |
| ДПК 1.3 Выполнять монтаж технологических трубопроводов | Демонстрировать умения применять освоенные знания по монтажу технологических металлических конструкций |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | - объяснение значимости подготовительных работ для качества выпускаемого изделия; - участие в работе кружка технического творчества; - наличие положительных отзывов по итогам производственной практики; -. участие в конкурсах профессионального мастерства и т.п. | Наблюдение и оценка на практических занятиях, конкурсах и во внеучебной деятельности. |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - отбор и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы - отбор и использование необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Наблюдение и оценка эффективности и правильности принимаемых решений на практических занятиях, в процессе учебной и производственной практик. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - объяснение значимости подготовительных работ для качества выпускаемого изделия; - участие в работе кружка технического творчества; - наличие положительных отзывов по итогам производственной практики; -. участие в конкурсах профессионального мастерства и т.п. | Наблюдение и оценка эффективности и правильности самоанализа принимаемых решений на практических занятиях, в процессе учебной и производственной практик. |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руково-дством, клиентами | - взаимодействие с участниками производственного процесса: обучающимися, преподавателями и мастерами производственного обучения, рабочими и руководством при прохождении производственной практики. | Наблюдение и оценка эффективности и правильности выбора информации для выполнения профессиональных задач в области подготовки металла к сварке в процессе учебной и производственной практик. |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - взаимодействие с участниками производственного процесса: обучающимися, преподавателями и мастерами производственного обучения, рабочими и руководством при прохождении производственной практики. | Наблюдение и оценка коммуникабельности. |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | - взаимодействие с участниками производственного процесса: обучающимися, преподавателями и мастерами производственного обучения, рабочими и руководством при прохождении производственной практики. - планирование внеурочной работы с учетом подготовки к исполнению воинской обязанности по военно-патриотическому воспитанию | Наблюдение и оценка планов, конспектов мероприятий. |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы | Наблюдение и оценка планов, конспектов мероприятий. |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Наблюдение и оценка планов, конспектов мероприятий. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - анализ инноваций в области составления и использования технологий в профессиональной деятельности; - отбор и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы - отбор и использование необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Наблюдение и оценка планов, конспектов мероприятий. |